## Slide 1
Reprezentarea funcţiilor logice

## Slide 2: Tabel de adevăr
Coloane cu combinaţiile posibile ale valorilor + o coloană cu valoarea funcţiei
Exemplu:
  O funcţie Y, cu trei variabile de intrare A, B şi C
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 3: Expresii algebrice
forma normală (canonică) disjunctivă:
  f(x1, x2, ..., xn) = A1 + A2 + ... An, unde Ai este minterm
  Y(A,B,C) = A * B * C + A * B * C + A * B * C +A * B * C
forma echivalenţilor zecimali a termenilor minimali
  f(x1, x2, ..., xn) = {i | Ai = 1}
  f(A,B,C) = {1,4,5,7}
forma normală (canonică) conjunctivă:
  f(x1, x2, ..., xn) = B1 * B2 * ... Bn, unde Bi este maxterm
  Y(A,B,C) = (A+B+C) * (A+B+C)* (A + B + C) * (A + B + C)

## Slide 4
Greu de utilizat pentru funcţii cu mai multe variabile
Reprezentare grafică, important din punct de vedere istoric – a condus la diagrame Karnaugh
Exemplu:
  O funcţie Y, cu trei variabile A, B şi C

## Slide 5: Diagrame Karnaugh
O reprezentare tabelară a proiecţiei unui cub boolean
“sistem de coordonate”, pe axe valorile sunt aranjate in codare Gray
Exemplu:
  O funcţie Y, cu trei variabile de intrare A, B şi C
A BC | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 | ABC | ABC | ABC | ABC
1 | ABC | ABC | ABC | ABC

## Slide 6: Circuite logice
O reprezentare garfică, uşor de obţinut atât din reprezentări algebrice, cât şi din diagrame Karnaugh
Exemplu:
  O funcţie Y, cu trei variabile de intrare A, B şi C

## Slide 7
Minimizarea funcțiilor logice

## Slide 8: Minimizarea funcţiilor logice
Obiectivul minimizării logice este reducerea mărimii reprezentării funcţiilor Booleene în oricare din formele de reprezentare sume de produse ori produse de sume.
Se poate remarca faptul cǎ oricare din cele două forme ale funcţiilor Booleene poate fi dedusă din cealaltă cu ajutorul legilor De Morgan iar aceastǎ transformare păstrează numărul de termeni şi de literali.
Categorii
  Pe două nivele (minimizarea Karnaugh, Quine-McCluskey, minimizarea euristică)
  Multinivel (metode simbolice)

## Slide 9: Definiții
Literal: variabilă sau forma negată a variabilei
Implicant: este un grup ce se poate încercui într-o diagrama Karnaugh, un termen (chiar un minterm) care face parte din funcție logică
Implicanţi prim: scoaterea unui literal din implicant, grupul rezultat nu mai acopera doar valori de 1, ci conţine şi valori de 0
Acoperire: o acoprire a unei funcții booleane este o multime de implicanți care conține toți termenii a funcției
Acoperire minimă: acoperire cu număr minim de implicanți

## Slide 10: Metode grafice (diagrame Karnaugh)
Valorile în diagramele Karnaugh aşa sunt plasate, încât două poziţii diferă doar într-un singur bit
Factorizarea mintermilor este mai uşor:
  ABC + ABC = AC(B+B)

## Slide 11: Metode grafice (diagrame Karnaugh)
Minimizarea grafică a funcţiilor cu mai multe ieşiri:
  se caută minimizarea unei perechi de funcţii logice:
    Y1 = A * D + B * D + A * B * C
    Y2 = A * D + B * D + A * B * C * D.
  Realizările individuale costă 29 de unităţi:
    Y1 costă 1 poartă SAU, 3 porţi ŞI şi 14 fire de legătură
    Y2 costă 1 poartă SAU, 3 porţi ŞI şi 11 fire de legătură

## Slide 12: Metode grafice (diagrame Karnaugh)
Minimizarea grafică a funcţiilor cu mai multe ieşiri:
  Indetificarea părţilor comune a celor două funcţii
    Y1 = A * D + A * B * D + A * B * C * D
    Y2 = A * D + A * B * D + A * B * C * D
  implementarea comună a funcţiilor necesită doar 2 porţi SAU, 4 porţi ŞI şi 17 fire, per total costul fiind 23

## Slide 13: Metoda Quine – McCluskey
Minimizarea prin această metodă presupune parcurgerea paşilor următoare:
  ordonarea mintermilor
  determinarea implicaţilor primi
  determinarea tabelului de acoperire a funcţiei.
  calculul formal de determinare a tuturor soluţiilor funcţiei
Exemplu
  F(A,B,C,D,E) = {1,3,5,7,8,11,12,17,19,21,23,24,28}

## Slide 14: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  Ordonarea termenilor
1. | ponderea
1 | 1
8 | 
3 | 2
5 | 
12 | 
17 | 
24 | 
7 | 3
11 | 
19 | 
21 | 
28 | 
23 | 4

## Slide 15: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  determinarea implicaţilor primi
    sunt comparate implicanţii care figurează în grupuri consecutive
    toate elementele grupului cu pondere mai mică sunt comparate cu toate elementele grupului cu pondere mai mare
1. | 2.
1✓ | 1,3 (2)
8 | 
3✓ | 
5 | 
12 | 
17 | 
24 | 
7 | 
11 | 
19 | 
21 | 
28 | 
23 | 

## Slide 16: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  determinarea implicaţilor primi
    condiţiile de unificare a doi implicanţi:
      diferenţa ponderilor este 1;
      diferenţa valorilor decimale ale implicanţilor este egală cu o putere a lui 2 (adică 1, 2, 4, 8, 16, etc);
      valoarea decimala a mintermului cu pondere mai mare trebuie sa fie mai mare;
      toate aceste condiţii trebui să se indeplinească în aceeaşi moment.
1. | 2.
1✓ | 1,3 (2)
8 | 
3✓ | 
5 | 
12 | 
17 | 
24 | 
7 | 
11 | 
19 | 
21 | 
28 | 
23 | 

## Slide 17: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  determinarea implicaţilor primi
1. | 2.
1✓ | 1,3 (2)
8✓ | 1,5 (4)
3✓ | 1, 17 (16)
5✓ | 8, 12 (4)
12✓ | 8, 24 (16)
17✓ | 3, 7 (4)
24✓ | 3, 11 (8)
7✓ | 3, 19 (16)
11✓ | 5, 7 (2)
19✓ | 5, 21 (16)
21✓ | 12,28 (16)
28✓ | 17, 19 (2)
23✓ | 17, 21 (4)
 | 24, 28 (4)
 | 7, 23 (16)
 | 19, 23 (4)
 | 21,23 (2)

## Slide 18: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  determinarea implicaţilor primi
1. | 2. | 3.
1✓ | 1,3 (2)✓ | 1,3,5,7 (2,4)
8✓ | 1,5 (4)✓ | 1,3,17,19 (2,16)
3✓ | 1, 17 (16)✓ | 1,5,17,21 (4,16)
5✓ | 8, 12 (4)✓ | 8,12,24,28 (4,16)
12✓ | 8, 24 (16)✓ | 3,7,19,23 (4,16)
17✓ | 3, 7 (4)✓ | 5,7,21,23 (2,16)
24✓ | 3, 11 (8) (a) | 17,19,21,23 (2,4)
7✓ | 3, 19 (16)✓ | 
11✓ | 5, 7 (2)✓ | 
19✓ | 5, 21 (16)✓ | 
21✓ | 12,28 (16)✓ | 
28✓ | 17, 19 (2)✓ | 
23✓ | 17, 21 (4)✓ | 
 | 24, 28 (4)✓ | 
 | 7, 23 (16)✓ | 
 | 19, 23 (4)✓ | 
 | 21,23 (2)✓ | 

## Slide 19: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  determinarea implicaţilor primi
1. | 2. | 3. | 4.
1✓ | 1,3 (2)✓ | 1,3,5,7 (2,4)✓ | 1,3,5,7,17,19,21,23 (2,4,16). (c)
8✓ | 1,5 (4)✓ | 1,3,17,19 (2,16)✓ | 
3✓ | 1, 17 (16)✓ | 1,5,17,21 (4,16)✓ | 
5✓ | 8, 12 (4)✓ | 8,12,24,28 (4,16) (b) | 
12✓ | 8, 24 (16)✓ | 3,7,19,23 (4,16)✓ | 
17✓ | 3, 7 (4)✓ | 5,7,21,23 (2,16)✓ | 
24✓ | 3, 11 (8) (a) | 17,19,21,23 (2,4)✓ | 
7✓ | 3, 19 (16)✓ |  | 
11✓ | 5, 7 (4)✓ |  | 
19✓ | 5, 21 (16)✓ |  | 
21✓ | 12,28 (16)✓ |  | 
28✓ | 17, 19 (2)✓ |  | 
23✓ | 17, 21 (4)✓ |  | 
 | 24, 28 (4)✓ |  | 
 | 7, 23 (16)✓ |  | 
 | 19, 23 (4)✓ |  | 
 | 21,23 (2)✓ |  | 

## Slide 20: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  Determinarea unei acoperiri
  Pe prima coloană se scriu implicanţii găsiți, iar pe prima linie termenii funcţiei.
  Pentru fiecare implicant prim se notează în tabel (matricea de incidenta) care sunt termenii acoperiţi de el.
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28
a |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 
b |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
c | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | 

## Slide 21: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  Determinarea unei acoperiri
  Se poate construi o funcţie complementară X pentru a determina implicanţilor necesari:
  X = (c) ( a + c ) ( c ) ( c ) ( b ) ( a ) ( b ) ( c ) ( c ) ( c ) ( c ) ( b ) ( b )
  X = a b c
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28
a |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 
b |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
c | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | 

## Slide 22: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  Transcierea implicanţilor în variabilele funcţiei
  Primul implicant a 3,11 (8).
    Se scrie un minterm în formă disjunctivă 3 este ABCDE
    Diferenţa calculată încă la gruparea mintermilor, arată care dintre variabilă a funcţiei se şterge: diferenţa fiind 8, se şterge variabila cu ponderea 8, adică variabila B
    Se obţine expresia implicantului: ACDE.
  Al doilea implicant 8,12,24,28 (4,16)
    se scrie echivalentul mintermului 8: ABCDE.
    se şterg variabilele cu ponderea 4 şi 16: BDE.
  A treilea implicant cu expresia 1,3,5,7,17,19,21,23 (2,4,16) va fi egal cu BE.

## Slide 23: Metoda Quine – McCluskey
Exemplu
  Rezultatul este: F = ABCDE + BDE + BE.
Metoda Quine-McCluskey se poate utiliza si cu termeni nedeterminati
  In prima faza de cautare a implicantilor primi termenii nedeterminati sunt incluse in cautare (sunt considerate termeni obisnuiti)
  In a doua faza de determinare a acoperiiri in matricea de incidenta lipsesc coloanele termenilor nedeterminati

## Slide 24: Metoda Quine – McCluskey
Metoda Quine-McCluskey cu termeni nedeterminati
  Exemplu
    F(A,B,C,D,E) = m{5,7,11,12,27,28} +d{14,20,21,22,23}
    Ordonarea tuturor termenilor dupa pondere
ponderea | Termeni
2 | 5✓
 | 12✓
 | 20✓
3 | 7✓
 | 11✓
 | 14✓
 | 21✓
 | 22✓
4 | 23✓
 | 27✓
 | 29✓

## Slide 25: Metoda Quine – McCluskey
Metoda Quine-McCluskey cu termeni nedeterminati
ponderea | Termeni | Impl. Ord 2 | Impl. Ord 3
2 | 5✓ | 5,7 (2) ✓ | 20, 21, 22, 23 (1,2) (d)
 | 12✓ | 5,21 (16) ✓ | 5, 7, 21, 23 (2,16) (e)
 | 20✓ | 12, 14 (2) (a) | 
3 | 7✓ | 20,21 (1) ✓ | 
 | 11✓ | 20,22 (2) ✓ | 
 | 14✓ | 7,23 (16) ✓ | 
 | 21✓ | 11, 27 (16) (b) | 
 | 22✓ | 21,23 (2) ✓ | 
4 | 23✓ | 21,29 (8) (c) | 
 | 27✓ | 22,23 (1) ✓ | 
 | 29✓ |  | 

## Slide 26: Metoda Quine – McCluskey
Metoda Quine-McCluskey cu termeni nedeterminati
  Acoperirea termenilor
  Functia de acoperire
  X=e*e*b*a*b*c = abce
  = 12,14 (2) -> 12(10) = 011-0(2) =A’BCE’
  = 11, 27 (16) -> 11(10)=-01011(2) = BC’DE
  = 21,29 (8) -> 21 (10) = 1-001(2) = AC’D’E
  (e) =5, 7, 21, 23 (2,16) -> 5(10) = -01-1(2) = B’CE
  F(A,B,C,D,E) = A’BCE’+ BC’DE+ AC’D’E+ B’CE
 | 5 | 7 | 11 | 12 | 27 | 29
a |  |  |  | x |  | 
b |  |  | x |  | x | 
c |  |  |  |  |  | x
d |  |  |  |  |  | 
e | x | x |  |  |  | 

## Slide 27: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Diferente fata de minimizarea unei singure functii in formarea implicantilor:
  Fiecare termen este completat cu un indicator al functiei la care apartine
  Doi termeni sau implicati se pot combina, doar daca au aceeas indicator; termenul sau implicantul rezultat in urma combinarii vor mosteni toate indicatoarele commune
  Un implicant I care a participat la formarea unor implicant mai mare J poate fi bifat, doar daca implicantul mai mare J are toate indicatoarele implicantului I

## Slide 28: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Diferente fata de minimizarea unei singure functii in formarea tabelului de acoperire:
  In coloanele tabelului de acopeire vor fi trecute toti termini a tuturor functiilor
  In tabelul de acoperire implicanti primi pot fi folosite pentru acoperirea functiilor daca poarta indicatorul functiei

## Slide 29: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Exemplu
  Fα={1, 3, 5, 7, 13, 15}
  Fβ={8, 9, 10, 11, 13, 15}
  Termenii sunt ordonare dupa pindere
  Se indica aparenenta termenilor
pondere | temeni | indicator
1 | 1 | α
 | 8 | β
2 | 3 | α
 | 5 | α
 | 9 | β
 | 10 | β
3 | 7 | α
 | 11 | β
 | 13 | αβ
 | 15 | αβ

## Slide 30: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
pondere | temeni | indicator | impl. Ord. 2 | indicator
1 | 1✓ | α | 1, 3 (2) | α
 | 8✓ | β | 1, 5 (4) | α
2 | 3✓ | α | 8, 9 (1) | β
 | 5✓ | α | 8, 10 (2) | β
 | 9✓ | β | 3, 7 (4) | α
 | 10✓ | β | 5, 7 (2) | α
3 | 7✓ | α | 5, 13 (8) | α
 | 11✓ | β | 9, 11 (2) | β
 | 13✓ | αβ | 9, 13 (4) | β
4 | 15✓ | αβ | 10, 11 (1) | β
 |  |  | 7,15 (8) | α
 |  |  | 11, 15 (4) | β
 |  |  | 13,15 (2) | αβ

## Slide 31: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
pondere | temeni | indicator | impl. Ord. 2 | indicator | impl. Ord. 3 | indicator
1 | 1✓ | α | 1, 3 (2)✓ | α | 1,3,5,7 (2,4) (b) | α
 | 8✓ | β | 1, 5 (4)✓ | α | 8,9,10,11 (1,2) (c) | β
2 | 3✓ | α | 8, 9 (1)✓ | β | 5,7,13,15 (2,8) (d) | α
 | 5✓ | α | 8, 10 (2)✓ | β | 9,11,13,15 (2,4) (e) | β
 | 9✓ | β | 3, 7 (4)✓ | α |  | 
 | 10✓ | β | 5, 7 (2)✓ | α |  | 
3 | 7✓ | α | 5, 13 (8)✓ | α |  | 
 | 11✓ | β | 9, 11 (2)✓ | β |  | 
 | 13✓ | αβ | 9, 13 (4)✓ | β |  | 
4 | 15✓ | αβ | 10, 11 (1)✓ | β |  | 
 |  |  | 7,15 (8)✓ | α |  | 
 |  |  | 11, 15 (4)✓ | β |  | 
 |  |  | 13,15 (2) (a) | αβ |  | 

## Slide 32: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Tabelul de acoperire
 |  | Fα |  |  |  |  |  | Fβ |  |  |  |  | 
cost | Impl. | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15
3+1 | a |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
2+1 | b | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
2+1 | c |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
2+1 | d |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
2+1 | e |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x
XFα=b*b*(b+d)*(b+d)*(a+d)*(a+d)
= b*(b+d)*(a+d)
=(b+ bd)*(a+d)
=(b+bd)*a + (b+bd)*d
=ab+abd+bd+bd = ab+abd+bd
XFβ=c*(c+e)*c*(c+e)*(a+e)*(a+e)
=c*(c+e)*(a+e)=(c+ce)*(a+e)
= (c+ce)*a + (c+ce)*e =
=ac+ace+ce+ce = ac+ace+ce

## Slide 33: Metoda Quine – McCluskey
strategie de acoperire folosind algoritmul Greedy (reduced order table):
  Folosit pentru a obtine o acoperire cu cost minim pentru un set de termini M, folosind implicanti primi dintr-o multime P
  Acoperirea Pacoperire se initializeaza a fi gol;
  Identificarea implicantilor primi esentiali Pesentiali
  Pacoperire = Pesentiali
  Pesentiali se extrage din multimea P ; se sterg toate termini din M acoperiti de Pesentiali
  Cauta in P o submultime PL, astfel incat acopera un numar cat mai mare de membri ramasi in multimea M
  Se repeat pana cand M este gol
    Cauta in multimea PL un element Pi cu cel mai putin literali
    Pi se sterge din P si se se extrag din M termini acoperiti de Pi
    Pi se uneste cu Pacoperire.
  Pacoperire este acoperirea finala.

## Slide 34: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Tabelul de acoperire
 |  | Fα |  |  |  |  |  | Fβ |  |  |  |  | 
cost | Impl. | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15
3+1 | a |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
2+1 | b | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
2+1 | c |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
2+1 | d |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
2+1 | e |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x

## Slide 35: Metoda Quine – McCluskey
Utilizarea metodei in cazul minimizarii functiilor logice cu multiple iesiri
Tabelul de acoperire
 |  | Fα |  |  |  |  |  | Fβ |  |  |  |  | 
cost | Impl. | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15
3+1 | a |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
2+1 | b | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
2+1 | c |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
2+1 | d |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
2+1 | e |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x

## Slide 36: Minimizare euristică
În cazul circuitelor reale, mărimea de ordin a numărul variabilelor de intrare a unei funcţii booleene poate să ajungă la un ordin de 1000 sau și mai mare.
Minimizarea euristică nu caută o acoperire minimă, ci o acoperire destul de bună.
Minimizarea funcţiilor se face iterativ, prin aplicarea operatorilor de expandare, neredundanţă şi reducere

## Slide 37: Minimizare euristică
Exemplu
Se proneşte de la o acoperire oarecare, poate fi şi definiţia funcţiei
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0-10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | 1001 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1101 | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 38: Minimizare euristică
Exemplu
  Expandare, acest operator calculează o acoperire primă şi minimală în raport cu conţinerea într-un singur implicant. Implicanţii care formează acoperirea sunt procesaţi rând pe rând. Fiecare implicant care nu este prim este expandat într- un implicant prim, adică este înlocuit printr-un implicant prim care-l conţine. Consecutiv, toţi implicanţii din acoperire (cei încă ne-procesaţi) care sunt conţinuţi în acest implicant prim sunt îndepărtaţi.

## Slide 39: Minimizare euristică
Exemplu
După expandare
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | --10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | --01 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1-0- | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 40: Minimizare euristică
Minimizare euristică
  Exemplu
    iredundant, are drept acţiune calculul unei acoperiri iredundante. Operatorul alege un subset al implicanţilor astfel încât nici un implicant al acestui subset nu este acoperit de ceilalţi implicanţi din subset.

## Slide 41: Minimizare euristică
Exemplu
După iredundant
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | --10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | --01 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1-0- | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 42: Minimizare euristică
Minimizare euristică
  Exemplu
    Reduce, este un operator care realizează transformarea unei acoperiri oarecare, într-o acoperire ne-primă dar de aceeaşi cardinalitate cu cea iniţială. Implicanţii sunt procesaţi unul câte unul. Acest operator încearcă să înlocuiască fiecare implicant printr-un altul care este conţinut în acesta, cu condiţia că implicanţii reduşi împreună cu cei rămaşi continuă să acopere funcţia.

## Slide 43: Minimizare euristică
Exemplu
După reducere
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0-10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | --01 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1-01 | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 44: Minimizare euristică
Exemplu
Încă o operaţie de expandare
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | --10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | --01 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1--1 | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 45: Minimizare euristică
Exemplu
Încă o operaţie de iredundant
 | 00 | 01 | 11 | 10 |  | abcd | F | implicant
00 | 1 | 1 |  |  |  | 0-0- | 1 | a
01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | --10 | 1 | b
11 |  |  | 1 | 1 |  | --01 | 1 | c
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1--1 | 1 | d
 |  |  |  |  |  | 1-1- | 1 | e

## Slide 46
Unelte pentru minimizarea funțiilor

## Slide 47: Espresso
Programul original Espresso este disponibil ca cod sursă C de la site-ul web al Universității din California, Berkeley.
Algoritmul espresso consta in 3 pasi de baza:
  Expandare
  Iredundant
  Reducere

## Slide 48: Espresso
Exemplul 1
  Explicatia fisierului:
    # comentariu
    .i 4 # (variabile de intrare)
    .o 1 # (variabile de iesire)
    .ilb A B C D # (eticheta variabilelor de intrare)
    .ob F # (Numele variabilei de iesire)
    0 0 0 0 0 # (tabelul de adevar, 4 intrari, o iesire)
    .e # (Marcheaza sfarsitul fisierului)

## Slide 49: Espresso
Exemplul 1
  Rezultat
    .p 2 (Indica faptul ca sunt doi termini in expresia de iesire)
    100- 1 ( termenul este AB'C'. notatie: B' este B negat,
    011- 1 ( termenul este A'BC)
    Expresia logica este F = AB'C' + A'BC.

## Slide 50: Espresso
Exemplul 2
Rezultat
F = (-00) +(1--) = B’C’ + A
G= (010) = A’BC’
H=(1--) = A

## Slide 51: Espresso
Exemplul 3
  f(a,b,c,d) = {4 ,5 ,6 ,8 9 ,0 ,13} , având următorii termeni canonici neprecizaţi: {0, 7,15}.
Rezultat
f(a,b,c,d) = ac’d + ab’d’ + a’b.

## Slide 52: Espresso
Exemplul 4
Rezultat
a = x4x2’x1 + x2x1 + x4’x1’ + x8 + x4x2x1’
b = x4’x1 + x2’x1’ + x2x1 + x4’x1’
c = x4’x1 + x4x2’x1 + x2’x1’ + x2x1 + x4x2x1’
d = x4’x2 + x4x2’x1 + x4’x1’ + x4x2x1’
e = x4’x1’ + x4x2x1’
f = x4x2’x1 + x2’x1’ + x8 + x4x2x1’
g = x4x2’ + x4’x2 + x8 + + x4x2x1’